Direct fix computation Nautical Almanac 2004

Calculate fix for 21:00:00 UT on 2004.07.04 at DR: 32° N  015° W

Track: 325° True

Groundspeed: 20 knots

|  | Regulus | Antares | Kochab |
| --- | --- | --- | --- |
| UT | 20:39:23 | 20:45:47 | 21:10:34 |
| GHA Aries | 233.0348° | 234.6393° | 240.8523° |
| SHA | 207.8533° | 112.5767° | 137.3100° |
| GHA | 80.8882° | 347.2160° | 18.1623° |
| Declination | 11.9483° | -26.4433° | 74.1417° |
| H observed | 26.6180° | 26.2203° | 47.4769° |
| H computed | 26.5949° | 25.9145° | 47.8770° |

Calculated Most Probable Position at 21:00 UT, shifts applied, after first iteration:

31.6198° N  015.0216° W

After second iteration:

31.6196° N  015.0219° W

Note: H sextant was not given in the example, but my input in the plugin was such that the given values of Ho were obtained.

The fix calculated by the plugin was (no shifts applied!):

31.6417° N  014.9767° W

Diff Lat	+1.33’

Diff Lon	- 2.71’

Almanakgegevens voor: Regulus

Aardse Projectie (breedte=Dec, lengte=GHA) = 11.9672  -80.9518

Aries GHA = 233° 2.1'

SHA = 207° 55.0'

GHA = 80° 57.1'

Dec = N 11° 58.0'

SD = 0.0'

HP = 0.0'

Gegevens en formules gebruikt voor hoogtecorrecties

Indexfout sextant is: 0.0000 °

Ooghoogte is: 10.0 meter

Schijnbare Kimduiking (dip) in ° = 1.758*sqrt(10.0000) / 60.0

Schijnbare Kimduiking (dip) in ° = 0.0927

Hoogte 'Apparent' (Ha)

Ha = Hoogte Sextant - Indexcorrectie - Schijnbare Kimduiking

Ha = 26.7422 - 0.0000 - 0.0927

Ha = 26.6495

Astronomische Refractie (R)

x = tan(Pi/180*Hoogte 'Apparent' + 4.848e-2*(Pi/180) / (tan(Pi/180*Hoogte 'Apparent') + .028))

x = tan(Pi/180*26.6495 + 4.848e-2*(Pi/180) / (tan(Pi/180*26.6495) + .028))

x = 0.5038

R  in ° = .267 * luchtdruk / (x*(temperatuur + 273.15)) / 60.0

R  in ° = .267 * 1010.0000 / (x*(10.0000 + 273.15)) / 60.0

R  in ° = 0.0315

Hoogte Deels Gecorrigeerd (Hx)

Hoogte Deels Gecorrigeerd = Hoogte 'Apparent' - Astronomische Refractie - Halve Middellijn

Hx = 26.6495 - 0.0315 - 0.0000

Hx = 26.6180

Ware Hoogte (Ho)

Ho = Hoogte Deels Gecorrigeerd - Parallax In Hoogte

Ho = 26.6180 - 0.0000

Ho = 26.6180

Almanakgegevens voor: Antares

Aardse Projectie (breedte=Dec, lengte=GHA) = -26.4319  12.7105

Aries GHA = 234° 38.4'

SHA = 112° 39.0'

GHA = 347° 17.4'

Dec = S 26° 25.9'

SD = 0.0'

HP = 0.0'

Gegevens en formules gebruikt voor hoogtecorrecties

Indexfout sextant is: 0.0000 °

Ooghoogte is: 10.0 meter

Schijnbare Kimduiking (dip) in ° = 1.758*sqrt(10.0000) / 60.0

Schijnbare Kimduiking (dip) in ° = 0.0927

Hoogte 'Apparent' (Ha)

Ha = Hoogte Sextant - Indexcorrectie - Schijnbare Kimduiking

Ha = 26.3450 - 0.0000 - 0.0927

Ha = 26.2523

Astronomische Refractie (R)

x = tan(Pi/180*Hoogte 'Apparent' + 4.848e-2*(Pi/180) / (tan(Pi/180*Hoogte 'Apparent') + .028))

x = tan(Pi/180*26.2523 + 4.848e-2*(Pi/180) / (tan(Pi/180*26.2523) + .028))

x = 0.4952

R  in ° = .267 * luchtdruk / (x*(temperatuur + 273.15)) / 60.0

R  in ° = .267 * 1010.0000 / (x*(10.0000 + 273.15)) / 60.0

R  in ° = 0.0321

Hoogte Deels Gecorrigeerd (Hx)

Hoogte Deels Gecorrigeerd = Hoogte 'Apparent' - Astronomische Refractie - Halve Middellijn

Hx = 26.2523 - 0.0321 - 0.0000

Hx = 26.2203

Ware Hoogte (Ho)

Ho = Hoogte Deels Gecorrigeerd - Parallax In Hoogte

Ho = 26.2203 - 0.0000

Ho = 26.2203

Almanakgegevens voor: Kochab

Aardse Projectie (breedte=Dec, lengte=GHA) = 74.1556  -18.1760

Aries GHA = 240° 51.1'

SHA = 137° 19.4'

GHA = 18° 10.6'

Dec = N 74° 9.3'

SD = 0.0'

HP = 0.0'

Gegevens en formules gebruikt voor hoogtecorrecties

Indexfout sextant is: 0.0000 °

Ooghoogte is: 10.0 meter

Schijnbare Kimduiking (dip) in ° = 1.758*sqrt(10.0000) / 60.0

Schijnbare Kimduiking (dip) in ° = 0.0927

Hoogte 'Apparent' (Ha)

Ha = Hoogte Sextant - Indexcorrectie - Schijnbare Kimduiking

Ha = 47.5841 - 0.0000 - 0.0927

Ha = 47.4914

Astronomische Refractie (R)

x = tan(Pi/180*Hoogte 'Apparent' + 4.848e-2*(Pi/180) / (tan(Pi/180*Hoogte 'Apparent') + .028))

x = tan(Pi/180*47.4914 + 4.848e-2*(Pi/180) / (tan(Pi/180*47.4914) + .028))

x = 1.0926

R  in ° = .267 * luchtdruk / (x*(temperatuur + 273.15)) / 60.0

R  in ° = .267 * 1010.0000 / (x*(10.0000 + 273.15)) / 60.0

R  in ° = 0.0145

Hoogte Deels Gecorrigeerd (Hx)

Hoogte Deels Gecorrigeerd = Hoogte 'Apparent' - Astronomische Refractie - Halve Middellijn

Hx = 47.4914 - 0.0145 - 0.0000

Hx = 47.4769

Ware Hoogte (Ho)

Ho = Hoogte Deels Gecorrigeerd - Parallax In Hoogte

Ho = 47.4769 - 0.0000

Ho = 47.4769