Table VI   R-12 & R134a Compressor Performance Comparison

| 1/8 hp Danfoss compressors |
| --- |
| Compressor | Refrigerant |  | Evaporator Temperature F degrees |
| Model # |  |  | -30 | -20 | -13 | -10 | 0 | 10 | 14 |
|  |  | BTU/hr | 214 | 310 | 379 | 420 | 553 | 718 | 804 |
| TFS4AT | R-12 | Amperes | 1.44 | 1.51 | 1.57 | 1.59 | 1.69 | 1.8 | 1.85 |
|  |  | BTU/hr/Amp | 149 | 205 | 241 | 264 | 327 | 399 | 435 |
|  |  | BTU/hr | 161 | 241 | 319 | 358 | 509 | 700 | 785 |
| TFS4F | R-134a | Amperes | 1.36 | 1.43 | 1.49 | 1.51 | 1.61 | 1.72 | 1.77 |
|  |  | BTU/hr/Amp | 118 | 169 | 214 | 237 | 316 | 407 | 444 |
| Decrease in Cooling Capacity of R-134a | -20% | -18% | -11% | -10% | -3% | 2% | 2% |

| 1/3 hp Danfoss compressors |
| --- |
| Compressor | Refrigerant |  | Evaporator Temperature F degrees |
| Model # |  |  | -30 | -20 | -13 | -10 | 0 | 10 | 14 |
|  |  | BTU/hr | 632 | 837 | 1015 | 1100 | 1409 | 1772 | 1928 |
| NF9.5AK | R-12 | Amperes | 3.48 | 3.62 | 3.74 | 3.79 | 3.99 | 4.22 | 4.32 |
|  |  | BTU/hr/Amp | 182 | 231 | 271 | 290 | 353 | 420 | 446 |
|  |  | BTU/hr |  | 776 | 979 | 1078 | 1445 | 1900 | 2115 |
| NF10FX | R-134a | Amperes | N/A | 3.82 | 3.96 | 4.03 | 4.29 | 4.6 | 4.74 |
|  |  | BTU/hr/Amp |  | 203 | 247 | 267 | 337 | 413 | 446 |
| Decrease in Cooling Capacity of R-134a |  | -12% | -9% | -8% | -5% | -2% | 0% |

Notes:  1.Compressor test data as per ASHRAE low back pressure     2. Condensation temp. 130 F.

3. Liquid temp. 90 F.                                                                  4. Suction line temp 90 F.